## Slide 1
polar_tx
数字极坐标发射机（Digital Polar TX）行为级仿真库
从架构选型 → 指标预测 → 校准验证 → RTL 交付的全链路仿真平台
2
种发射机架构
16
条预设链路
195
项自动化测试
管理层汇报
Notes: polar_tx 项目汇报。全库自研 9,870 行，195 项自动化测试全绿，覆盖窄带与宽带两种数字极坐标发射机架构。

## Slide 2
为什么做数字极坐标：效率
终端射频功耗由功率放大器主导；OFDM 的高峰均比让线性 PA 长期工作在回退区
1
把幅度交给开关式数字 PA
极坐标分解后，幅度由数字 PA（DPA）以开关方式合成，回退效率远优于线性方案
2
收益必须可量化才能决策
本库把「省多少电」算到可比较的精度：同一包络、同一 EVM 口径下横向对比
3
代价同样被量化
带宽扩展、AM/PM 失配、非线性——极坐标的每一项代价都在模型内，不做乐观假设
Chart: 调制平均效率（同一 OFDM 包络）
| 线性 PA (class-B) | 单核数字 PA (SCPA) | 双路 Doherty 合路
平均效率 | 33.4 | 44.6 | 58.8
同一 −40.7 dB EVM 下，Doherty 合路把平均效率再抬升 14 个百分点
Notes: 效率是数字极坐标存在的理由。三个数字取自同一 OFDM 包络、同一 EVM 口径的实测仿真，可横向比较。

## Slide 3
交付范围：两种架构、六类制式
共用一条可组合信号链，只替换相位调制器，便于同口径横向对比
窄带：ADPLL 两点调制
相位在环内合成，无 DTC 量化/抖动/INL 地板；直通 DAC 覆盖能力约束带宽上限
蓝牙 BLE（LE-1M / LE-2M）
蓝牙 EDR（π/4-DQPSK、8DPSK）
EDGE（线性化 GMSK）
LTE ≤ 20 MHz
宽带：开环 DTC 相位调制
带宽不受环路限制，代价是 DTC 量化、边沿抖动与 INL 三项额外噪声地板
WiFi 6 / 7（≤ 320 MHz）
WiFi MLO（双抽头 FIR）
5G NR FR1 / FR2（≤ 200 MHz）
4096-QAM / MCS13
16
预设链路
6
文献级对标
18
可运行示例
9,870
行自研代码
Notes: 两条链路共用同一套波形、损伤与指标基础设施，所以窄带与宽带的结果可以直接比较，不存在口径差异。

## Slide 4
一条信号链，覆盖设计全流程
每一级都可注入损伤、可单独观测，指标口径与实测仪器对齐
波形生成
▶
CFR
削峰
▶
极坐标
分解
▶
相位路径
包络路径
▶
数字 PA
(DPA)
▶
指标
EVM/ACLR/Mask
1
损伤注入
AM/PM 时延失配、两点增益误差、DTC 量化与 INL、供电推压、单元失配
2
校准闭环
时延估计（波形对齐 / ACP 功率搜索）、两点增益 LS 与在线 LMS、DTC LUT 标定
3
预失真
极坐标双 LUT（AM-AM 逆 + AM-PM 补偿）、整链 ILA-GMP 记忆 DPD
4
良率与交付
Monte Carlo 逐芯片抽样、RTL + Verilog-AMS 导出（iverilog 逐位验证）
Notes: 这条链不是黑盒：每一级的中间量都保留，可单独观察，也可单独注入损伤做灵敏度分析。

## Slide 5
结果可信度：对标 2005–2026 六篇文献
不是自证——每条链路都对着公开发表的流片结果核对，落在同一量级内
文献 | 制式 | 发表值 | 本库仿真
Staszewski, JSSC 2005 | EDGE 极坐标 | DEVM 2–3 % | 2.18 %
802.11n 世代（约 2010） | WLAN 20 MHz / 64-QAM | ≈ −28 dB | −28.0 dB
Madoglio, ISSCC 2014 | LTE 20 MHz | ≈ −30 dB | −31.0 dB
Ben Bassat, JSSC 2020 | WiFi 6 / 160 MHz | −38 dB | −38.1 dB
Degani, RFIC 2024 | WiFi 7 / 320 MHz | −38 dB 档 | −37.0 dB
Borokhovich, RFIC 2026 | WiFi MLO / FIR+Doherty | −40.7 dB | −42.7 dB
195 项
自动化测试（2 项因缺数据集跳过）
9 个
CI 作业，Windows/macOS/Linux 全绿
物理量断言
断言量化噪底、失配 √N 律等物理规律，非快照比对
Notes: 对标覆盖 20 年代际跨度，从 EDGE 到最新的 WiFi MLO。差异都在可解释范围内，且每条对标都有测试锁定，防止后续改动悄悄偏离。

## Slide 6
代表性技术发现
这些结论直接影响架构选型与版图/校准资源的分配
1
AM/PM 时延失配是最尖锐的损伤
WiFi 160 MHz 下 0.2 ns 即导致频谱模板失败。已内建两种估计器（波形对齐 / 仅用功率检波的 ACP 搜索），校准后可回到基线。
2
ACP 比 EVM 更早报警
频谱仪没有均衡器，功率域完全暴露损伤；而 EVM 会被接收机均衡「洗白」。研发验证应以 ACP/模板为先。
3
效率优势由物理推导，非曲线拟合
Doherty 合路从负载调制推出效率与 AM-AM/AM-PM，核间失配可做良率蒙卡，结论可外推而不只是拟合当前数据。
4
实测硅数据可直接入链
接入公开实测 DPA 数据集：静态极坐标模型与含记忆模型相差约 19 dB，该差距量化了器件记忆效应的代价。
Notes: 第 1、2 条是验证策略层面的结论：先看 ACP 和模板，再看 EVM。第 3 条说明效率模型可外推。第 4 条说明模型与真实硅之间的差距是已知且量化的。

## Slide 7
工程化程度：可交付、可复现、可维护
不是一次性脚本，而是有测试、有 CI、有打包、可长期维护的工具
9,870
行自研代码
195
项自动化测试
39
文件测试套件
18
个可运行示例
双 GUI 工作台
网页版（Streamlit）与桌面版（PySide6），六个功能页，非工程师亦可操作
Windows 单文件 exe
四种构建组合，免安装分发给验证与系统团队
RTL + Verilog-AMS 导出
数字数据通路可综合，模拟 PA 实数模型可协仿，全部逐位对齐 Python 金向量
Vendor 漂移检查
自动核对与两个姊妹库的同步状态，防止长期演进中悄悄脱节
Notes: 重点是可维护性：新人改动会被 195 项测试和多平台 CI 挡住，vendor 漂移检查保证与姊妹库不脱节。

## Slide 8
结论与后续
平台已具备支撑架构决策的完整能力
能力完整
架构选型 → 指标预测 → 校准验证 → RTL 交付，四个环节全部打通并有示例支撑
结果可信
六篇文献对标 + 195 项物理量断言测试 + 多平台 CI，结论不依赖单次运行
可直接使用
双 GUI 与免安装 exe 已就绪，系统与验证团队无需环境配置即可上手
后续可选方向
扩展制式覆盖（WiFi 8、NR-U 等新 numerology）
回灌自有流片实测数据，校准模型与硅的差距
延伸到系统级功耗与热建模，支撑整机功耗预算
Notes: 后续方向按需展开；当前平台已可直接投入使用，不存在阻塞项。